| BỘ XÂY DỰNG Số: 20/BXD-HTKT V/v Phúc đáp công văn số 189/CV-DA của Công ty Phú Điền | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2016 |
| --- | --- |

# Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền

Bộ Xây dựng đã nhận được Văn bản số 189/CV-DA ngày 20/5/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Phú Điền (sau đây gọi tắt là Công ty Phú Điền) về việc kiến nghị một số nội dung liên quan tới việc đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải Phú Đô và Hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 (trong quy hoạch phân khu của Thủ đô Hà Nội) nhằm triển khai Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi là Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về công suất các nhà máy xử lý nước thải:

Theo Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 725/QĐ-TTg ngày 10/5/2013 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 725/QĐ-TTg) thì dân số dự báo đến năm 2050 đối với lưu vực S3 là 224.000 người; Theo báo cáo của Công ty Phú Điền thì dân số của lưu vực S3 tính đến 31/12/2013 là 342.752 người. Do đó, đề nghị Công ty Phú Điền báo cáo UBND thành phố Hà Nội để thống nhất các số liệu và cơ cấu dân số làm cơ sở cho việc đề xuất điều chỉnh. Việc tính toán điều chỉnh công suất thu gom và xử lý nước thải phải phù hợp với suất dùng nước, thải nước quy định tại các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

2. Về việc bổ cập nước sông Tô Lịch:

Điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 khuyến khích việc tái sử dụng nước thải sau xử lý vào các mục đích phù hợp với từng nhu cầu của đô thị. Việc bổ cập nước cho sông Tô Lịch là cần thiết và phù hợp với một trong những tiêu chí của Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội được phê duyệt tại Quyết định 725/QĐ-TTg, nhằm đảm bảo dòng chảy liên tục, bổ cập lượng nước thiếu hụt cho sông Tô Lịch vào mùa khô hạn; phù hợp với tiêu chí lựa chọn vị trí xây dựng nhà máy xử lý nước thải mà Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đã nêu:“Để nước thải sau xử lý có thể được tái sử dụng làm nước bổ cập, thông rửa sông và hồ trong khu vực đô thị vào mùa khô”. Công ty Phú Điền cần tiếp tục nghiên cứu các phương án bổ cập nước cho sông Tô Lịch vào mùa khô nhằm lựa chọn phương án tối ưu, đồng thời có thể kết hợp với các nguồn bổ cập khác, đảm bảo lưu lượng 5m3/s theo chủ trương của UBND thành phố Hà Nội đã đề ra. Trong quá trình lập dự án đầu tư, Công ty Phú Điền phải thực hiện việc đánh giá tác động môi trường cho toàn bộ dự án theo quy định của pháp luật về môi trường.

3. Về phương án vạch tuyến:

Trên cơ sở đề xuất điều chỉnh cục bộ lưu vực S3 của Quy hoạch thoát nước Hà Nội, Công ty Phú Điền trong quá trình lập dự án đầu tư cần phân tích, so sánh hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và môi trường giữa hai phương án theo Quy hoạch đã được phê duyệt và đề xuất của Công ty để lựa chọn phương án tối ưu; đồng thời phải đảm bảo thu gom triệt để nước thải trong lưu vực S3 để xử lý.

# 4. Trong trường hợp thấy cần thiết phải điều chỉnh một số nội dung liên quan đến quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội, đề nghị Công ty Phú Điền báo cáo UBND thành phố Hà Nội xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

# Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Phú Điền nghiên cứu, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - UBND TP Hà Nội; - TT Phan Thị Mỹ Linh (để b/c); - Lưu: VT, HTKT. | TL. BỘ TRƯỞNG CỤC TRƯỞNG CỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT (đã ký) Nguyễn Hồng Tiến |
| --- | --- |